# 中共温州市委宣传部谈话室建设项目

# 采购内容及要求

一． 总体要求

1、本项目为谈话室建设项目，投标供应商应对采购范围内的所有内容进行投标，但不得将采购内容进行拆分投标或只对其中的部分内容进行投标，否则其投标文件将不予接受。

2、▲本项目采购预算10万元,投标供应商的最后报价不得超过采购预算。

3、招标工期：25日历天

▲二．采购内容

项目概述：中共温州市委宣传部因业务需求，需要对现有三楼会议室做功能性改造升级,并在二楼新建一个谈话室，谈话室需要与三楼会议室，业务系统、网络系统、应用系统、安全系统等对接。三楼阳光房灯光改造，房顶及外立面清洁等工作。

具体要求：

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 谈话室部分 |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 100型号 | 平米 | 10.0 |
| 2 | 成品实木门 厚度5CM 大利牌 | 扇 | 1.0 |
| 3 | 门套木基层 | 项 | 1.0 |
| 4 | 门锁及合页 | 项 | 1.0 |
| 5 | 石膏板吸顶修补整改 泰山牌 厚度9.5MM 尺寸2.44*1.22 | 平米 | 22.0 |
| 6 | 墙面欧松板基层 | 平米 | 34.5 |
| 7 | 墙面吸音板造型 尺寸2.44*1.22 | 平米 | 26.0 |
| 8 | 角线 | 米 | 45.0 |
| 9 | 背景硬包造型 硬包环保雪弗板 厚度12CM | 平米 | 7.4 |
| 10 | 电路整改 | 项 | 1.0 |
| 11 | 2.5电线 网牌国标电线 2.5平方 | 项 | 1.0 |
| 12 | 实木地脚线 | 米 | 13.0 |
| 13 | 办公桌 多层板办公桌 尺寸约 1.8米*0.7米*0.8米 | 套 | 1.0 |
| 14 | 审讯桌 多层板审讯桌 尺寸约 0.8米*0.7米*0.8米 | 套 | 1.0 |
| 15 | 灯具 | 项 | 1.0 |
| 16 | 开关 6型开关 正泰牌 | 项 | 1.0 |
| 17 | 制度上墙（包括LOGO、标语、制度等） | 项 | 1.0 |
| 二 | 油漆部分 |
| 1 | 顶面墙面刮腻子打底 | 平米 | 46.0 |
| 2 | 顶面墙面乳胶漆 | 平米 | 46.0 |
| 3 | 顶面打磨 | 平米 | 46.0 |
| 4 | 地面保护 | 项 | 1.0 |
| 三 | 办公家具及设备 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 品牌/型号 | 计量 | 工程数量 |
|  |  |  | 单位 |  |
| 1 | 会议桌 | 500*1400，密度板贴胡桃木皮，含2张超纤革会议椅有扶手 | 张 | 2 |
| 2 | 地插 | 平板地插，无功能模块 | 只 | 8 |
| 3 | 背景幕 | 手动升降，喷绘图案，3.5m*2m | 张 | 1 |
| 4 | 茶水柜 | 866mm*410mm*850mm颜色分类: 金丝檀色 材质: 人造板 结构: 框架结构 饰面材质: 木抽屉数量: 1个 双门 | 张 | 1 |
| 5 | 报告台 | 100cm*60cm*20cm 密度板贴胡桃木皮 | 张 | 1 |
| 6 | 网络半球 | 最高分辨率可达1920×1080@25fps,在该分辨率下可输出实时图像 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米 支持smart IR，防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持PoE供电功能(选配) 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储 支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态 支持双码流,支持手机监控 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 功能齐全:心跳,镜像等 内置麦克风 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 支持萤石云平台接入 支持Email、FTP、NTP服务器测试 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书 初始设备开机修改密码，保障密码安全 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 | 个 | 2 |
| 7 | NVR | ·支持萤石云服务； ·可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； ·支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； ·支持H.265、H.264编码前端自适应接入； ·支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能； ·支持1个HDMI和1个VGA同时输出，其中HDMI支持4K高清分辨率输出； ·便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能； ·支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； ·支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； ·支持最大16路同步回放及多路同步倒放； ·支持标签定义、查询、回放录像文件； ·支持重要录像文件加锁保护功能； ·支持硬盘配额模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量； ·支持1个SATA接口； ·支持GB28181协议、Ehome协议接入平台； ·支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。4路2TB硬盘 | 台 | 1 |
| 8 | 清洗 | 阳光房房顶，外立面专业清洗 | 次 | 2 |
| 9 | 单门门禁设备 | 电锁1把280KG水平拉力，支架一套，指纹读头1台指纹1500枚， 支持时段开门，脱机 | 套 | 2 |
| 10 | 灯管更换 | 阳光房 按需定制 | 项 | 1 |
| 11 | 辅材人工费 | 电源线，PVC,网线等 | 项 | 1 |
| 12 | 无线高清设备 | 专业无线传输技术WIRELESS HD，带宽60GHZ传输频率，传输速率达7GPS，支持3D，画质高清，无压缩无延迟 采用WIHD传输技术20米； 接收端：HDMI*1, 发射端：HDMI*1 接收端：8.5*5*1.5CM 发射端：8.5*5*1.5CM 支持HDMI1.4a(3d)及CEC； 支持HDCP2.0安全保密 | 套 | 2 |
| 13 | 集成服务 | 系统集成及维护所有设备的安装调试，与现有业务系统、监控系统、视频会议系统实现软硬件互联，本次采购项目为交钥匙工程。包括实施的全部费用，包括协调费、设备、材料费、运输、装卸、安装调试、检测、验收、技术支持、售后服务、税金等全部费用。要求中标人提供壹年技术支持及免费维护，投标商要求在温州设有服务机构，紧急情况下，1小时内达到现场提供应急响应服务。 | 项 | 1 |
| 四 | 其他 |
| 1 | 搬运费 | 项 | 1.0 |
| 2 | 垃圾清理费 | 项 | 1.0 |
| 3 | 装修完毕清洗费 | 项 | 1.0 |
| 4 | 设计费效果图 | 项 | 1.0 |

示意图：

▲三、付款方式

1、在合同签订前，卖方须向买方提供合同金额5%的履约保证金。待工程竣工验收合格后，转为质量保证金，待质量保修期（二年）满后一次性付结（不计息）。

2、合同签订后支付总工程额50%，工程竣工验收合格后再支付总工程额50%。